Разработчики:

##### МГУПС (МИИТ), кафедра «Локомотивы и локомотивное хозяйство»

Автор: Неревяткин Константин Анатольевич, канд. техн. наук, доцент

Программа составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования 
по специальности 190300 - Подвижной состав железных дорог
(специализация «Локомотивы»)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины - комплексное изучение студентами теории и конструкции локомотивов на основе системного подхода и принципа непрерывности образования, предусмотренного учебным планом. Углубленное изучение студентами общих характеристик и свойств локомотивов, особенностей условий работы, технических требований, методов анализа и расчета конструкций и узлов экипажной части и вспомогательного оборудования локомотивов. Обобщение знаний, полученных студентами в ранее изученных дисциплинах.

Задачи дисциплины:

- приобретение студентами знаний  конструктивных параметров и энергетических показателей вспомогательного оборудования тепловозов, знаний устройства, параметров и показателей работы экипажной части локомотивов;

- освоение студентами методов решения уравнений, описывающих рабочие процессы узлов и агрегатов локомотивов;

- приобретение студентами навыков анализа и выбора основных технических параметров проектируемых тепловозов, навыков анализа конструкции локомотивов по критериям тяговой и энергетической эффективности, показателям безопасности движения;

- приобретение студентами навыков самостоятельной работы с научно-технической литературой по локомотивной технике.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина «Теория и конструкция локомотивов» является дисциплиной специализации «Локомотивы» базовой части цикла С.3 (профессиональный).  Она изучается в 8 и 9 семестрах и завершает образовательный процесс студентов специализации «Локомотивы» (теоретическое обучение). Необходима для последующего выполнения студентами дипломного проектирования.

Для освоения дисциплины «Теория и конструкция локомотивов» требуются следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами.

Физика

| Знания: | физические основы механики, электричества и магнетизма, физики колебаний и волн, электродинамики, термодинамики |
| --- | --- |
| Умения: | использовать основные законы механики и других естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности |
| Навыки: | владеть основными законами и методами механики |

Гидравлика и гидропривод

| Знания: | основные понятия и законы механики жидкости |
| --- | --- |
| Умения: | использовать способы практического применения законов механики жидкости и методы решения гидравлических задач |
| Навыки: | владеть основными уравнениями технической гидродинамики, в том числе гидроприводов машин, насосной установки, гидравлических установок, применяемых на подвижном составе |

Термодинамика и теплопередача

| Знания: | основные законы термодинамики, теорию теплообмена |
| --- | --- |
| Умения: | выполнять термодинамический анализ теплотехнических устройств |
| Навыки: | владеть методами термодинамического анализа теплотехнических устройств |

Подвижной состав железных дорог

| Знания: | типы подвижного состава; конструкции подвижного состава и его узлов; стратегии развития подвижного состава |
| --- | --- |
| Умения: | организовывать проектирование подвижного состава; различать типы подвижного состава и его узлы; проводить анализ характеристик подвижного состава, его технико-экономических параметров; определять требования к конструкции подвижного состава; оценивать технико-экономические и удельные показатели подвижного состава |
| Навыки: | владеть навыками разработки требований к конструкции подвижного состава, оценки технико-экономических и удельных показателей подвижного состава |

Организация обеспечения безопасности движения и 
автоматические тормоза

| Знания: | принцип действия и классификацию тормозных систем; тормозное оборудование подвижного состава |
| --- | --- |
| Умения: | организовывать проектирование подвижного состава и его тормозного оборудования |
| Навыки: | владеть навыками разработки требований к конструкции подвижного состава и тормозному оборудованию |

Основы механики подвижного состава

| Знания: | основные динамические характеристики системы «подвижной состав-путь»; методы исследования колебаний и устойчивости движения подвижного состава |
| --- | --- |
| Умения: | исследовать динамику элементов подвижного состава и оценивать динамические качества и безопасность движения |
| Навыки: | владеть методами оценки динамических сил в элементах подвижного состава |

Теория тяги поездов

| Знания: | теория движения поезда, характеристики режимов движения поезда |
| --- | --- |
| Умения: | выполнять тяговые расчеты |
| Навыки: | владеть технологиями тяговых расчетов |

Локомотивные энергетические установки

| Знания: | принципиальные основы работы, конструкция и технико-экономические показатели локомотивных энергетических установок |
| --- | --- |
| Умения: | выполнять расчеты основных и вспомогательных систем локомотивных энергетических установок |
| Навыки: | владеть технологиями расчета технико-экономических параметров основных и вспомогательных систем локомотивных энергетических установок |

Электрические передачи локомотивов

| Знания: | принципы построения и действия электрических передач автономных локомотивов |
| --- | --- |
| Умения: | применять методы расчета характеристик и параметров электрических передач автономных локомотивов |
| Навыки: | владеть методами выбора элементов электрических передач автономных локомотивов и анализа технико-экономических показателей работы электрических передач |

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины студент должен:

| № п/п | Код и название компетенции | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПК-15 - профессиональная компетенция | уметь ориентироваться в технических характеристиках и конструктивных особенностях подвижного состава, оценивать его технический уровень |
| 2. | ПК-16 - профессиональная компетенция | понимать устройство и взаимодействие узлов и деталей подвижного состава |
| 3. | ПК-35 - профессиональная компетенция | уметь анализировать поставленные исследовательские задачи в области проектирования подвижного состава |

| 4. | ПСК-1.3 - профессионально-специализированная компетенция | знать устройство автономных локомотивов, их основного и вспомогательного оборудования и условий их эксплуатации; владеть методами выбора основных параметров и технико-экономических показателей работы автономного локомотива; уметь выбирать основное и вспомогательное оборудование и конструктивные параметры экипажной части; владеть методами проектирования и математического моделирования рабочих процессов узлов и агрегатов автономных локомотивов с использованием информационных технологий |
| --- | --- | --- |
| 5. | Интегрированные компетенции по дисциплине | Знать типы автономных локомотивов с различными энергетическими установками и передачами мощности и особенности их эксплуатации и проектирования; принципы работы, характеристики и технико-экономические показатели автономных локомотивов; устройство, условия работы и технические требования к узлам вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов; современное состояние локомотивостроения и парка автономных локомотивов, перспективы технического развития и задачи совершенствования конструкции автономных локомотивов |
|  |  | Уметь рассчитывать основные технические параметры автономного локомотива исходя из его назначения и условий эксплуатации; рассчитывать показатели работы и выбирать основные конструктивные параметры узлов вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов |
|  |  | Владеть методами составления и решения уравнений, описывающих рабочие процессы узлов и агрегатов автономных локомотивов; навыками анализа конструкции автономного локомотива и его вспомогательного оборудования по критериям энергетической эффективности; навыками анализа конструкции автономного локомотива и его экипажной части по критериям тяговой эффективности и показателям безопасности движения |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 
                                                                                         180 часов.

4.2. Объем учебной дисциплины

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
|  | Всего по учебному плану | Семестры |
|  |  | № 5 | № 6 | №7 | № 8 | №9 |
| Аудиторные занятия (всего ): | 90 |  |  |  | 52 | 38 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Лекции (Л) | 52 |  |  |  | 34 | 18 |
| практические (ПЗ) или семинарские (С) занятия | 16 |  |  |  | 16 | - |
| лабораторные работы (ЛР) (лабораторный практикум) (ЛП) | 18 |  |  |  | - | 18 |
| Контроль самостоятельной работы (КСР): | 4 |  |  |  | 2 | 2 |
| Самостоятельная работа (всего): | 45 |  |  |  | 20 | 25 |
| Экзамен: | 45 |  |  |  | - | 45 |
| ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины: | Часы: | 180 |  |  |  | 72 | 108 |
|  | Зач. ед.: | 5 |  |  |  | 2 | 3 |
| Наличие курсового проекта (к.пр.), курсовой работы (к.р.) |  |  |  | - | к.пр. |
| Текущий контроль (количество и вид текущего контроля) |  |  |  | ПК-1, ПК-2 | ПК-1, ПК-2 |
| Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет) | Зачет (З) |  |  |  | З | - |
| Виды итогового контроля (экзамен, зачет) | Экзамен (Э) |  |  |  | - | Э |

4.3. Разделы учебной дисциплины

| № п/п | Семестр | Наименование раздела | Краткое содержание раздела | Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Текущий контроль Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Л | ЛР | ПЗ | КСР | СРС | Всего |  |
| 1. | 8 | Раздел 1. Состояние и перспективы развития локомотивной техники | 1.1. Особенности отечественного и зарубежного тепловозостроения. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 2. |  |  | 1.2. Тенденции локомотивостроения в России. Типоразмерные ряды отечественных локомотивов, основные технические требования к ним. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 3. | 8 | Раздел 2. Основы проектирования тепловозов | 2.1. Тяговые характеристики локомотивов. Основные технические параметры тепловозов: расчетные сила тяги и скорость, конструкционная скорость, касательная и секционная мощность, сцепной вес и служебная масса, осевая нагрузка, осевая формула, линейные и базовые размеры. Определение значений названных параметров по назначению локомотива (грузовой, пассажирский, маневровый) и для заданных условий эксплуатации. |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 4. |  |  | 2.2. Качественные (удельные) технические параметры, характеризующие энергетическую и тяговую эффективность тепловоза: коэффициент полезного действия тепловоза, коэффициент полезного использования мощности дизеля для тяги, коэффициент отбора мощности на привод вспомогательного оборудования, коэффициент тяги, металлоемкость и др. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 5. |  |  | 2.3. Выбор основного оборудования проектируемого тепловоза: тягового электрического двигателя, тягового генератора, дизеля, тягового зубчатого редуктора |  |  |  |  | 6 | 6 |  |
| 6. | 8 | Раздел 3. Вспомогательное оборудование тепловозов | 3.1. Водяная система тепловоза: назначение, классификация, схемы, конструкция и основные параметры секций радиатора, водяных насосов | 4 |  |  |  | 2 | 6 |  |
| 7. |  |  | 3.2 Тепловой расчет контура водяной системы и водовоздушного радиатора | 2 |  | 2 | 1 |  | 5 | ПК-1 |
| 8. |  |  | 3.3. Компоновка и технические характеристики охлаждающих устройств тепловозных дизелей | 4 |  |  |  |  | 4 |  |
| 9. |  |  | 3.4. Вентиляторы охлаждающего устройства: конструкция, расчет технических требований к вентилятору, расчет конструктивных параметров вентилятора | 4 |  | 4 |  |  | 8 |  |
| 10. |  |  | 3.5. Приводы вентиляторов охлаждающих устройств тепловозов: механические, гидродинамические, гидростатические, электрические | 6 |  |  | 1 |  | 7 | ПК-2 |
| 11. |  |  | 3.6. Масляная система тепловоза: назначение, классификация, схемы, конструкция и основные параметры насосов и фильтров, принципы расчета системы | 3 |  |  |  | 2 | 5 |  |
| 12. |  |  | 3.7. Конструкция и расчет водомасляного теплообменника | 3 |  |  |  | 4 | 7 |  |
| 13. |  |  | 3.8. Топливная система тепловоза: назначение, схемы, конструкция и параметры основных элементов |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| 14. |  |  | 3.9. Система воздухоснабжения тяговых электрических машин и аппаратов: назначение, классификация, принципы расчета системы | 2 |  | 2 |  |  | 4 |  |
| 15. |  |  | 3.10. Пневматическая система тепловоза: тормозная система, воздушная система автоматики, песочная система, система пожаротушения |  |  |  |  | 4 | 4 |  |
| 16. |  |  | 3.11. Схемы приводов вспомогательного оборудования тепловозов, оценка коэффициента отбора мощности на привод вспомогательного оборудования |  |  | 2 |  |  | 2 | Зачет |
| 17. | 9 | Раздел 4. Экипажная часть локомотивов | 4.1. Колесные пары: назначение и классификация, особенности конструкции, особенности извилистого движения в рельсовой колее | 2 | 2 |  |  | 2 | 6 |  |
| 18. |  |  | 4.2. Буксовые узлы локомотивов: назначение, технические требования, классификация, особенности конструкции, образование поперечных разбегов колесных пар |  |  |  |  | 4 | 4 |  |
| 19. |  |  | 4.3. Рессорное подвешивание локомотивов: назначение и классификация; особенности конструкции упругих, упругодемпфирующих и демпфирующих элементов | 2 |  |  |  | 2 | 4 |  |
| 20. |  |  | 4.4. Рессорное подвешивание локомотивов: компоновочные схемы, основные технические параметры и показатели работы, технические требования | 4 | 6 |  | 1 | 2 | 13 | ПК-1 |
| 21. |  |  | 4.5. Тяговые приводы локомотивов: назначение и классификация, особенности конструкции | 2 |  |  |  | 4 | 6 |  |
| 22. |  |  | 4.6. Тягово-сцепные свойства локомотивов: показатели тягово-сцепных свойств, способы их повышения, влияние конструкции экипажной части на коэффициент использования сцепного веса локомотива. | 2 | 4 |  |  | 4 | 10 |  |
| 23. |  |  | 4.7. Узлы соединения кузова и тележки: назначение и классификация, анализ различных конструкций, основные параметры и показатели работы, технические требования к упругим и диссипативным элементам. | 4 | 4 |  | 1 | 2 | 11 | ПК-2 |
| 24. |  |  | 4.8. Критерии безопасного движения локомотивов в рельсовой колее, зависимость допустимых скоростей движения в кривых от конструктивных особенностей экипажной части локомотива. | 2 | 2 |  |  | 1 | 5 |  |
| 25. |  |  | 4.9. Рамы тележек локомотивов: классификация, особенности конструкции, компоновочные схемы |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| 26. |  |  | 4.10. Кузова локомотивов: классификация, особенности конструкции, технические требования |  |  |  |  | 2 | 2 | Экзамен |

4.4.  Практические занятия

| № п/п | № семестра | Раздел учебной дисциплины | Наименование практических занятий | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8 | Раздел 2, тема 2.1 | Тяговые характеристики и основные технические параметры магистральных локомотивов | 2 |
| 2. | 8 | Раздел 2, тема 2.1 | Методика выбора основных технических параметров магистрального тепловоза для заданных условий эксплуатации | 4 |
| 3. | 8 | Раздел 3, тема 3.2 | Методика теплового расчета контура системы охлаждения и водовоздушного радиатора тепловоза | 2 |
| 4. | 8 | Раздел 3, тема 3.4 | Методика определения технических требований к вентилятору охлаждающего устройства тепловоза | 2 |
| 5. | 8 | Раздел 3, тема 3.4 | Методика выбора конструктивных параметров вентилятора охлаждающего устройства тепловоза | 2 |
| 6. | 8 | Раздел 3, тема 3.10 | Методика оценки мощности на работу системы охлаждения тяговых электрических машин тепловозов | 2 |
| 7. | 8 | Раздел 3, тема 3.12 | Методика оценки коэффициента отбора мощности на привод вспомогательного оборудования тепловозов | 2 |

4.5. Лабораторные работы (лабораторный практикум)

| № п/п | № семестра | Раздел учебной дисциплины | Наименование лабораторных работ (лабораторного практикума) | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9 | Раздел 4, тема 4.1 | Исследование извилистого движения колесной пары и тележки на математических моделях | 2 |
| 2. | 9 | Раздел 4, тема 4.4 | Определение основных параметров индивидуального рессорного подвешивания локомотивов | 2 |
| 3. | 9 | Раздел 4, тема 4.4 | Определение основных параметров сбалансированного рессорного подвешивания локомотивов | 2 |
| 4. | 9 | Раздел 4, тема 4.4 | Определение основных параметров двухступенчатого рессорного подвешивания локомотивов | 2 |
| 5. | 9 | Раздел 4, тема 4.6 | Исследование влияния конструкции экипажной части тепловоза на коэффициент использования сцепного веса с использованием математических моделей | 4 |
| 6. | 9 | Раздел 4, тема 4.7 | Определение основных параметров узлов упругого поперечного соединения кузова и тележки | 4 |
| 7. | 9 | Раздел 4, тема 4.8 | Сравнительный анализ допустимых скоростей движения в кривой локомотивов, оборудованных жестким и упругим поперечным соединением кузова и тележек | 2 |

4.6.  Примерная тематика и содержание курсовых проектов

Примерная тематика

1. Грузовой тепловоз мощностью 1500 кВт.

2. Грузовой тепловоз мощностью 2000 кВт.

3. Грузовой тепловоз мощностью 2500 кВт.

4. Грузовой тепловоз мощностью 3000 кВт.

5. Грузовой тепловоз мощностью 3500 кВт.

6.  Пассажирский тепловоз мощностью 1500 кВт.

7.  Пассажирский тепловоз мощностью 2000 кВт.

8.  Пассажирский тепловоз мощностью 2500 кВт.

9.  Пассажирский тепловоз мощностью 3000 кВт.

10.  Пассажирский тепловоз мощностью 3500 кВт.

###### Содержание курсового проекта

- Расчет основных технических параметров проектного тепловоза.

- Выбор тягово-энергетического оборудования проектного тепловоза:

  - Выбор тягового электродвигателя;

  - Выбор тягового  генератора;

  - Выбор дизеля;

  - Оценка параметров тягового зубчатого редуктора.

- Расчет вспомогательного оборудования проектного тепловоза:

  - Выбор схемы охлаждения теплоносителей дизеля и конструкции охлаждающих устройств;

  - Тепловой расчет водовоздушных радиаторов;

  - Обоснование технических требований и выбор конструктивных параметров вентиляторов охлаждающего устройства;

  - Расчет водомасляного теплообменника;

  - Оценка основных параметров системы охлаждения тяговых электрических машин;

  - Выбор схемы приводов вспомогательного оборудования тепловоза, оценка коэффициента отбора мощности на привод вспомогательного оборудования.

- Расчет экипажной части проектного тепловоза:

  - Расчет сил, действующих в тяговом приводе при реализации силы тяги;

  - Оценка статического коэффициента использования сцепного веса тепловоза;

  - Геометрическое вписывание тепловоза в кривую заданного радиуса.

- Анализ технических характеристик спроектированного тепловоза:

  - Расчет и анализ удельных параметров тепловоза;

  - Расчет и анализ тяговой характеристики тепловоза.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Виды образовательных технологий подразделяются на традиционные технологии (объяснительно-иллюстративные)  и интерактивные технологии (диалоговые).

Интерактивные методы обучения – методы, основанные на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи, возможности взаимной оценки и контроля, использования документов и других источников информации.

Интерактивный имитационный метод обучения – метод обучения, построенный на взаимодействии обучающегося с учебным окружением, учебной и информационной средой и основанный на технических средствах обучения (интерактивная доска, компьютерные технологии и т.п.) и компьютерных имитациях (симуляциях), воспроизводящих в условиях обучения реальные процессы путем их моделирования [интерактивная доска; электронный учебник; электронный справочник; тренажерный компьютерный комплекс (компьютерные модели, компьютерные конструкторы, компьютерные тренажеры); электронный лабораторный практикум; компьютерная тестирующая система (тестирующая интерактивная программа, база знаний, база данных)].

Интерактивный неимитационный метод обучения – метод обучения, построенный на взаимодействии обучающегося с учебным окружением, учебной и информационной средой,  не предусматривающий построение моделей исследуемых процессов (проблемная лекция, видеолекция, мультимедиа лекция, учебная дискуссия, разбор и анализ ситуации, мозговой штурм и др.).

При реализации программы дисциплины «Теория и конструкция локомотивов» могут быть использованы различные образовательные технологии. Занятия могут проводиться с использованием традиционных и интерактивных неимитационных технологий. Текущий контроль успеваемости может проводиться с использованием интерактивных имитационных технологий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает использование интерактивных технологий: диалоговых и компьютерных технологий, - которые могут применяться студентами при выполнении курсового проекта под руководством преподавателя, а также при работе  по подготовке к экзамену.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

| № п/п | № семестра | Раздел учебной дисциплины | Вид самостоятельной работы студента | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8 | Раздел 2, тема 2.3 | Изучение методики выбора основного оборудования магистрального тепловоза: тяговый двигатель, дизель-генераторная установка, тяговый зубчатый редуктор – с использованием учебно-методической литературы | 6 |
| 2. | 8 | Раздел 3, тема 3.1 | Изучение конструкций и характеристик водяных насосов тепловозов с использованием учебной литературы | 2 |
| 3. | 8 | Раздел 3, тема 3.6 | Изучение конструкций и характеристик масляных насосов и фильтров тепловозов с использованием учебной литературы | 2 |
| 4. | 8 | Раздел 3, тема 3.7 | Изучение методики определения технических параметров водомасляного теплообменника с использованием учебно-методической литературы | 4 |
| 5. | 8 | Раздел 3, тема 3.8 | Изучение схем топливной системы тепловозов, конструкции и параметров её основных элементов с использованием учебной литературы | 2 |
| 6. | 8 | Раздел 3, тема 3.11 | Изучение схем пневматических систем тепловозов с использованием учебной литературы | 4 |
| 7. | 9 | Раздел 4, тема 4.1 | Изучение особенностей конструкции основных элементов колесных пар локомотивов с использованием учебной литературы | 2 |
| 8. | 9 | Раздел 4, тема 4.2 | Изучение конструкции буксовых узлов локомотивов с использованием учебной литературы | 4 |
| 9. | 9 | Раздел 4, тема 4.3 | Изучение конструкции упругих, упругодемпфирующих и демпфирующих элементов рессорного подвешивания локомотивов с использованием учебной литературы | 2 |
| 10. | 9 | Раздел 4, тема 4.4 | Изучение компоновочных схем двухступенчатого рессорного подвешивания локомотивов с использованием учебной и научной литературы | 2 |
| 11. | 9 | Раздел 4, тема 4.5 | Изучение конструкций тяговых приводов локомотивов и методики оценки сил, возникающих в приводах при реализации силы тяги, с использованием учебной и научной литературы | 4 |
| 12. | 9 | Раздел 4, тема 4.6 | Изучение номенклатуры и способов повышения показателей тягово-сцепных свойств локомотивов с использованием учебной и научной литературы | 4 |
| 13. | 9 | Раздел 4, тема 4.7 | Изучение конструкций упругого поперечного соединения кузова и тележки с использованием учебной литературы | 3 |
| 14. | 9 | Раздел 4, тема 4.8 | Изучение способов улучшения прохождения кривых с использованием учебной и научной литературы | 2 |
| 15. | 9 | Раздел 4, тема 4.9 | Изучение конструкции и компоновочных схем рам тележек локомотивов с использованием учебной литературы | 2 |
| 16. | 9 | Раздел 4, тема 4.10 | Изучение конструкций кузовов локомотивов и технических требований к ним с использованием учебной литературы | 2 |

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| № п/п | № семестра | Раздел учебной дисциплины | Виды контроля (текущий контроль, промежуточная аттестация) | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8 | Раздел 1, раздел 2, раздел 3( тема 3.1) | ПК-1 по системе «РИТМ-МИИТ) | Контрольные вопросы |
| 2. | 8 | Раздел 3, темы 3.2 – 3.4 | ПК-2 по системе «РИТМ-МИИТ» | Контрольные вопросы |
| 3. | 8 | Разделы 1 - 3 | Промежуточная аттестация - зачет | Контрольные вопросы |
| 4. | 9 | Раздел 4, темы 4.1 – 4.3 | ПК-1 по системе «РИТМ-МИИТ) | Контрольные вопросы |
| 5. | 9 | Раздел 4, темы 4.4 – 4.6 | ПК-2 по системе «РИТМ-МИИТ» | Контрольные вопросы |
| 6. | 9 | Все разделы | Итоговая аттестация - экзамен | Экзаменационные билеты |

Для проведения текущего контроля (ПК-1 и ПК-2 по системе «РИТМ-МИИТ) служат пакеты контрольных вопросов (35 вопросов в пакете); для проведения промежуточной аттестации – зачета в 8 семестре – служит пакет контрольных вопросов, а для проведения итоговой аттестации: экзамена в 9 семестре - экзаменационные билеты.

Тематика контрольных вопросов (для проведения промежуточной аттестации – зачета)

- Расчетная сила тяги тепловоза. Порядок определения.

- Сила тяги тепловоза при трогании. Порядок определения.

- Сцепной вес тепловоза. Порядок определения.

- Служебная масса тепловоза. Порядок определения.

- Мощность тепловоза: касательная, по дизелю, секционная. Порядок определения.

- Тяговые характеристики тепловоза и электровоза. Главные технические параметры локомотивов.

- Удельные технические параметры тепловоза, характеризующие его тяговую эффективность.

- Удельные технические параметры тепловоза, характеризующие его энергетическую эффективность.

- Системы охлаждения теплоносителей дизеля. Назначение и классификация.

- Водяные насосы: конструкция, определение производительности и мощности.

- Секции водовоздушных и масловоздушных радиаторов: особенности конструкции и изготовления.

- Секции водовоздушных и масловоздушных радиаторов: основные параметры и показатели работы.

- Коэффициент теплопередачи секции водовоздушного радиатора: физический смысл, принципы определения.

- Принципы определения числа секций водовоздушного радиатора.

- Способы соединений секций в водовоздушном радиаторе. Выбор способа соединения секций.

- Двухрядные арочные охлаждающие устройства тепловозов.

- Двухъярусные арочные охлаждающие устройства тепловозов.

- Однорядные  арочные охлаждающие устройства тепловозов.

- Крышевые охлаждающие устройства всасывающего типа.

- Крышевые охлаждающие устройства нагнетательного типа.

- Особенности конструкции вентиляторов охлаждающего устройства тепловозов.

- Принципы определения необходимой производительности вентилятора охлаждающего устройства тепловоза.

- Принципы определения необходимого напора  вентилятора охлаждающего устройства тепловоза.

- Относительные аэродинамические характеристики вентилятора и вентиляторной установки.

- Выбор технических параметров вентиляторной установки при заданной габаритности вентилятора.

- Выбор технических параметров вентиляторной установки при заданной быстроходности вентилятора.

- Механический привод вентилятора охлаждающего устройства тепловоза: схема привода, преимущества и недостатки.

- Гидродинамический привод вентилятора охлаждающего устройства тепловоза: схема привода, схема гидромуфты переменного наполнения.

- Гидростатический привод вентилятора: схемы аксиально-поршневой гидравлической машины и привода.

- Электрический привод вентилятора охлаждающего устройства тепловоза: схема привода, схема асинхронного мотор-вентилятора типа АМВ-37.

- Электрический привод вентилятора охлаждающего устройства тепловоза: схема привода, схема асинхронного мотор-вентилятора типа АМВ-75.

- Смешанная система охлаждения тяговых электрических машин тепловоза: схема, принципы определения мощности на привод вентиляторов.

- Централизованная система охлаждения тяговых электрических машин тепловоза: схема, принципы определения мощности на привод вентилятора.

- Топливная система тепловоза: назначение, схема, основные элементы.

- Топливоподкачивающие насосы: конструкция, определение производительности и мощности.

- Фильтры грубой очистки топлива: особенности конструкции, основные параметры.

- Фильтры тонкой очистки топлива: особенности конструкции, основные параметры.

- Масляная система тепловоза: назначение, схема, основные элементы. Классификация систем охлаждения масла тепловозных дизелей.

- Схема контура очистки масла с частичнопоточными фильтрами тонкой очистки, скорости накопления примесей в фильтрах.

- Схема контура очистки масла с полнопоточными фильтрами тонкой очистки, скорости накопления примесей в фильтрах.

- Водомасляный теплообменник: назначение, классификация, конструкция. Основные технические параметры водомасляного теплообменника и принципы их расчета.

- Коэффициент теплопередачи водомасляного теплообменника: физический смысл, принципы определения.

- Конструкция и основные параметры трубных пучков водомасляных теплообменников тепловозов.

44.  Тормозные компрессоры локомотивов. Номенклатура, принципы выбора требуемой производительности.

45.  Пневматическая система тепловоза: назначение, схема, основные элементы.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Основная литература

| № п/п | Наименование | Автор(ы) | Год и место издания | Используется при изучении разделов | Семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теория и конструкция локомотивов: Учебник для вузов ж.-д. транспорта | Г.С. Михальченко, В.Н. Кашников, В.С. Коссов, В.А. Симонов | М.: Маршрут, 2006 | Все разделы | 8, 9 |
| 2. | Тепловозы. Назначение и устройство | О.Г. Куприенко, Э.И. Нестеров, С.И. Ким, А.С. Евстратов | М.: Маршрут, 2006 | Все разделы | 8, 9 |

8.2. Дополнительная литература

| № п/п | Наименование | Автор(ы) | Год и место издания | Используется при изучении разделов | Семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конструкция и динамика тепловозов | Под ред. В.Н. Иванова | М.: Транспорт, 1974 | Разделы 3-4 | 8, 9 |
| 2. | Тепловозы. Конструкция, теория и расчет | Под ред. Н.И. Панова | М.: Машиностроение, 1976 | Разделы 3-4 | 8, 9 |
| 3. | Конструкция, расчет и проектирование локомотивов | Под ред. А.А. Камаева | М.: Машиностроение, 1981 | Разделы 2-4 | 8, 9 |
| 4. | Тепловозы. Основы теории и конструкция | Под ред. В.Д. Кузьмича | М.: Транспорт, 1991 | Разделы 3-4 | 8, 9 |
| 5. | Тепловозы: Механическое оборудование: Устройство и ремонт | А.А. Пойда, Н.М. Хуторянский, В.Е. Кононов | М.:Транспорт,1988 | Разделы 3-4 | 8, 9 |
| 6. | Развитие локомотивной тяги | Под ред. Н.А. Фуфрянского и А.Н. Бевзенко | М.: Транспорт, 1982 | Разделы 1,4 | 8,9 |
| 7. | Тепловозы СССР. Каталог НИИИНФОРМТЯЖМАШ |  | М.:1988 | Разделы 1,3,4 | 8,9 |
| 8. | Системы охлаждения силовых установок тепловозов | Куликов Ю.А | М.: Машиностроение, 1988 | Раздел 3 | 8 |
| 9. | Аэродинамика осевых вентиляторов | Брусиловский И.В. | М.: Машиностроение, 1984 | Раздел 3 | 8 |
| 10. | Исследование теплотехнических параметров и показателей работы водомасляных теплообменников тепловозов. Методические указания | Неревяткин К.А., Емельянов Ю.В. | М.: МИИТ, 2006 | Раздел 3 | 8 |
| 11. | Механическая часть тягового подвижного состава | Под ред. И.В. Бирюкова | М.: Транспорт, 1992 | Раздел 4 | 9 |
| 12. | Повышение надежности экипажной части тепловозов | Под ред. Л.К. Добрынина | М.: Транспорт, 1984 | Раздел 4 | 9 |
| 13. | Экипажные части тепловозов | Евстратов А.С. | М.: Машиностроение, 1987 | Раздел 4 | 9 |

8.3. Базы данных, информационно-методические и поисковые системы

Ресурсы Интернет

8.4. Учебно-методические издания в электронном виде

Не предусмотрены

9. Материально-техническое обеспечение 
учебной дисциплины

9.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения занятий с указанием соответствующего оснащения

Учебные лаборатории выпускающей кафедры, укомплектованные натурными узлами и агрегатами дизель-генераторных установок, вспомогательного и механического оборудования локомотивов.

9.2. Требования к программному обеспечению для прохождения учебной дисциплины

Лицензионные стандартные средства Microsoft Office